## Slide 1
第11讲 频率响应
与滤波器
一、频率响应
二、滤波器

## Slide 2
内容
信号的频谱
频率响应
目标
解释频谱的概念。

## Slide 3
传递（系统、网络、转移、传输）函数：电路输出复幅值与输入复幅值的比值。
频率响应（1/6）
  同一端口：驱动点阻抗函数、驱动点导纳函数
  不同端口：转移阻抗函数、转移导纳函数、电压比函数、电流比函数

## Slide 4
频率响应（特性、频响）：传递函数的幅值（幅频响应）与相位（相频响应）随频率发生变化的特性。
频率响应（2/6）
;
;
;
幅频响应 相频响应 幅频响应 相频响应
线性坐标轴 对数坐标轴
1𝜇F 1𝜇H 1𝛺

## Slide 5
RC串联电路的频率响应
频率响应（3/6）
500k
1nF
10cos(1000t)

## Slide 6
频率响应（4/6）
500k
1nF
10cos(1000t)
  →0时，|H()|→0，电容开路， ∠∅=90∘
  较小时，幅值渐近线=
  →∞时，|H()|→1，幅值渐近线=1，电容短路，∠∅=0∘
  =1/RC（转角频率）时， |H()|=0.707， ∠∅=45∘

## Slide 7
频率响应（5/6）
10cos(1000t)
1nF
500k
0
  →0时，|H()|→1，幅值渐近线=1，电容开路，∠∅=0∘
  较大时，幅值渐近线=1/
  →∞时，|H()|→0，电容短路， ∠∅=-90∘
  =1/RC（转角频率）时，|H()|=0.707， ∠∅=-45∘

## Slide 8
RLC串联电路的频率响应。
频率响应（6/6）
Low ： |H()|≈ RC
High R/L
2 LC=1： 1
1
1
|H()|
Notes: 取模得到其幅频响应，取相位得到其相频响应。
分析：
1.幅频响应：（纵横坐标刻度按对数距离标注）
w=0时，|H(w)|=1,
当𝜔很低时，|H(𝜔)|≈ 𝜔RC。当ω很高时，"|H(" 𝜔")|≈"R/𝜔L。当𝜔2 LC=1时，"|H(" 𝜔")|≈"1
（带通滤波器）。
ω=1⁄√𝐿𝐶称为中心频率。

## Slide 9
内容
频谱与滤波的概念，无源、有源滤波器，滤波器参数
目标
根据需要选择滤波器，包括确定RC有源滤波器的形式、阶数和时间常数。
滤波器

## Slide 10
什么是谱
频谱（1/4）
频谱
  人们常以时间为参照来记录事件发生的过程
  傅立叶：时域中的电信号可由若干有适当频率、幅度和相位的正弦波叠加而成
  因此任何时域信号都可以变换成相应的频域信号
  独立的正弦波或频谱分量可以单独被分析和处理，从而改变时域信号
  依照事物的类别系统制作的表册或书
  家谱、食谱、菜谱、乐谱、棋谱、画谱
  振动谱、声谱、光谱、电磁波谱

## Slide 11
声音合成与分解
频谱（2/4）

## Slide 12
音乐频谱
频谱（3/4）

## Slide 13
声纹识别
频谱（4/4）

## Slide 14
滤波的典型应用：双音频（按键）电话
滤波器（1/9）

## Slide 15
双音频电话
滤波器（2/9）
  用截止频率为1KHz的低通滤波器检出行音频信号
  用截止频率为1KHz的高通滤波器检出列音频信号
  用7个不同的带通滤波器检出各个音频信号
滤波器（过滤不同频率的信号）种类
  低通滤波器：频率低于某一频率的所有信号可以通过
  高通滤波器：频率高于某一频率的所有信号可以通过
  带通滤波器：频率高于某一频率同时又低于另一频率的所有信号可以通过
  带阻滤波器：频率高于某一频率同时又低于另一频率的所有信号不能通过

## Slide 16
滤波器（3/9）
滤波器传递函数特征
  通带：|H()| ≈1
  阻带：|H()| ≈0
  过渡带：快速单调变化
  低通滤波器的幅频特性
  高通滤波器的幅频特性
  带通滤波器的幅频特性
0.707
通带 阻带
过渡带

## Slide 17
滤波器（4/9）
无源滤波器（没有放大电路）
500k
1nF
10cos(1000t)
10cos(1000t)
1nF
500k

## Slide 18
有源滤波器
  同相低通滤波器及幅频特性
滤波器（5/9）
-3dB
通带截止频率
通带放大倍数
整体（频率从0→∞）放大倍数
？

## Slide 19
  反相低通滤波器
滤波器（6/9）
  反相高通滤波器
×
×
2022/11/7
19
放大倍数
放大倍数

## Slide 20
滤波器（7/9）
滤波器幅频特性的过渡带
设通带放大倍数的模最大为1
放大倍数
当时，
0.707
𝜔
𝜔c
  过渡带有多宽？
每当增加10倍，放大倍数减少为原来的1/10，而
20log(1/10)=-20dB
  在过渡带增益以每十倍频程20dB速率下降
Notes: 滤波器的过渡带到底有多宽，要多宽，这取决需求与成本。
理想情况下，没有过渡带，即在通带内信号100%通过，在阻带内信号完全不能通过，没有部分通过、部分不通过的情况。
下面我们来看看，实际滤波器的过渡带到底有多宽。
设通带放大倍数的模最大为1。当〖𝜔>>𝜔〗_𝐶时，放大倍数=−1/(1+j 𝜔/𝜔_C )≈−1/(j 𝜔/𝜔_C )
这个表达式表明，每当𝜔增加10倍，放大倍数减少为原来的1/10。转换成对数，相当于20log(1/10)=-20dB，
即在过渡带增益以每十倍频程-20dB速率下降

## Slide 21
滤波器（8/9）
滤波器幅频特性的过渡带
  增加RC环节（增加滤波器阶数）可缩小过渡带
  二阶低通滤波器
  改变RC网络的参数可以调节过渡带的形状
有源滤波器常用于信号处理，运放工作在放大状态，性能不随负载变化。

## Slide 22
滤波器（9/9）
放大器级间解耦 p505 求电阻时R1、R2相当于并联

## Slide 23
小结
频率响应：对正弦激励的响应
  幅频响应
  相频响应
频谱
  透视信号构成成分的一种方法
  频谱是一种宝贵的资源
滤波器
  低通、高通、带通、带阻
  通带、过渡带、阻带
  一阶滤波器过渡带增益每十倍频程下降20分贝
  每增加一阶，过渡带增益下降速率每十倍频程增加20分贝
  解耦，保证各级静态工作点的独立性

## Slide 24
第11讲 频率响应与滤波器
内容：信号的频谱，滤波器
目标：解释频谱的概念；根据需要选择滤波器，包括确定RC有源滤波器的形式、阶数和时间常数。
作业：补充题
1、一个RC无源低通滤波器的截止频率fC=8kHz，R=10k。试计算C的大小。
2、设计一个RC无源带通滤波器，其中心频率为2kHz，带宽为500Hz，R=250。试分别计算两个电容的值。
3、设计一个4阶RC有源低通滤波器，其截止频率为500Hz，通带增益为10，使用1F电容器。请计算电阻R的值，并画出电路图和幅频特性示意图。