## Slide 1
第12讲
模型机与信息表示
一、模型计算机
二、信息表示
三、数制及其转换
习题：9、17、18

## Slide 2
内容
模型计算机中的指令流与数据流
模型计算机
目标
分别说出模型机中指令和数据的流动路径、分支指令成功与否指令地址的形成方式。

## Slide 3
模型计算机（1/4）

## Slide 4
2023/2/2
模型计算机（2/4）
指令：存储器→指令寄存器→指令译码器
指令
…

## Slide 5
2023/2/2
模型计算机（3/4）
指令：存储器→指令寄存器→指令译码器
数据：相对复杂一些
存储器→通用寄存器组→函数发生器→移位逻辑→存储器
数据
存储器→通用寄存器组→函数发生器→移位逻辑→通用寄存器
通用寄存器组→函数发生器→移位逻辑→寄存器组
通用寄存器组→函数发生器→移位逻辑→存储器

## Slide 6
2023/2/2
模型计算机（4/4）
第一条指令
第二条指令
第三条指令
……
……
……
……
第n条指令
……
……
0
1
2
…
…
…
…
n-1
…
…
存储器RAM
计数值
目的地址
存放或提取数据的地址
指令执行顺序

## Slide 7
内容
数字信号与电平
信息表示
目标
通过画图方式将任一连续信号波形分别表示成同步和异步离散形式；通过对“交规”的合理性进行类比分析，分别画出输入、输出高低电平的范围，从而建立数字电平模型 。

## Slide 8
1
0
将模拟（连续）信号表示成数字（离散）形式
1.1 信息表示（1/4）
异步
同步
1
0
  用1位二进制数字表示

## Slide 9
  用3位二进制表示
1.1 信息表示（2/4）
时间离散幅值连续
时间离散幅值离散
111
110
101
100
011
010
001
000
111
110
101
100
011
010
001
000
  降低量化误差的办法？

## Slide 10
  两个电平可以抽象地表示：数字“1”与“0”；字符“T”与“F”， “前进”与“后退”；通常它们不分大小。
1.1 信息表示（3/4）
为什么要用二进制?
  将无穷多个电压值映射（抽象）为两个区间（电平），避免了模拟世界的不确定性，使数字电路设计和制造变得简单。
数字系统中的电压信号
正逻辑表示法
交规：限速100公里，超过100公里罚款合适吗？请说出理由。
5.0
4.5
3.5
1.5
0.5
0.0
高电平噪声容限
低电平噪声容限

## Slide 11
1.1 信息表示（4/4）
使用数字信息的优势
  易于存储：容量大，稳定性好。磁带保存的《榴莲歌》不如CD上保存的好听
  易于传输：抗干扰能力强，传输距离远。模拟广播电台的声音不如调频数字广播电台的声音清晰
  易于处理：数字信息容易加密，可以高倍率压缩，且解密、解压相对简单
应用广泛：动画制作，检索，数字水印
模拟信息 数字信息
恢复

## Slide 12
内容
数制、不同数制之间数的转换
数制及其转换
目标
在二进制与十进制、八进制和十六进制之间进行数制相互转换。

## Slide 13
十进制数
  位置表示法 N=an-1 an-2 … a1 a0. a-1 a-2… a-m (ai=0~9)
  基 10
  权 10i (-m <= i <= n-1)
  最高位an-1，最低位a-m
  权展开式表示法
二进制数
  (N)2=(an-1 an-2 … a1 a0. a-1 a-2… a-m)2 (ai=0,1)
  一些特殊的权值
    210 (1024) , K; 220 (1,048,576), M; 230 (1,073, 741,824), G; 240 (1,099,511,627,776 ), T。
1.3 进位计数制（1/2）

## Slide 14
十进制、二进制、八进制和十六进制数
1.3 进位计数制（2/2）

## Slide 15
1进制
  十进制→二进制
    等式两边同乘一数或同除一非零数；
    整数部分与小数部分分别相等；
    整数部分转换用除2取余法；
    小数部分转换用乘2取整法。
例12.1 将(58.625)10转换为二进制数
  二进制→十进制：对权展开式在十进制数域求和
1.4 数制转换（1/4）
数制转换

## Slide 16
先将(58)10 转换为二进制数（用除2取余法）
……
(58)10 = (111010)2
1.4 数制转换（2/4）

## Slide 17
再将(0.625)10转换为二进制数（用乘2取整法）
(0.625)10=(0.101)2
注意不能进行精确转换的情况
1.4 数制转换（3/4）

## Slide 18
二进制与八进制、十六进制的相互转换
  从八进制（十六进制）到十六进制（八进制）？
1.4 数制转换（4/4）
octal： 2 5 7  0 5 5 4
Binary: 010 101 111  000 101 101 100
Hexadecimal: A F  1 6 C
(257.0554)8=(10101111.0001011011)2 =(AF.16C)16
  从二进制到八进制、十六进制或反之

## Slide 19
模型计算机
  冯氏计算机体系结构
  模型机指令流、数据流、地址流
信息表示
  如何将模拟信号（连续信号）表示成数字信号（离散信号）
  同步与异步信号
  数字系统中的电压信号（电平）
  电平噪声容限
数制转换
  二进制↔︎十进制、二进制↔︎八进制、二进制↔︎十六进制
小结
测验