## Slide 1
第14讲 逻辑运算与布尔代数
一、逻辑运算
二、布尔代数
难点：逻辑门内部结构
习题：4、8，5-2

## Slide 2
逻辑运算
内容
基本逻辑运算、基本逻辑门电路
目标
说出基本逻辑运算的定义及不同表示方式；根据CMOS基本逻辑门的内部结构写出逻辑表达式；推导出CMOS逻辑门的动态功耗。

## Slide 3
二值逻辑
  二值变量，如A、B、y、z、X1、RESET、START_IT等，只取两个逻辑值；
  对逻辑值或逻辑变量进行的运算称为逻辑运算；
  基本逻辑运算有“与”、“或”、“非”；
  逻辑运算在数字电路中用逻辑门来实现。
2.1 逻辑运算（1/3）
真（战）与假（和）的故事
  说真话与说假话的和尚
  审问间谍
问题：怎样只用一句话发问？
T·F=?

## Slide 4
逻辑运算的定义（真值表）
X·Y
2.1 逻辑运算（2/3）
逻辑门的图形符号

## Slide 5
逻辑门输入与输出关系的波形图
2.1 逻辑运算（3/3）
逻辑门的Verilog表示
&
|
~
~&
~|
~^
^~
运算符

## Slide 6
NMOS反相（放大）器
2.1 逻辑运算-门电路（1/5）
  当NMOSFET导通时，电路功耗较大
vIN
vO
vS
0
vS
0
  苹果A15CPU约有100亿个晶体管，相当于25亿个两输入逻辑门。当vS=1V，RL=100K时，若使用NMOS工艺则整个芯片的功耗约为25000W/S。
  低功耗似乎是永远的一个目标！

## Slide 7
CMOS晶体管逻辑
2.1 逻辑运算-门电路（2/5）
  对于n型，当VG>VS一定值时晶体管导通，VD=VS=低电平；
F
CMOS逻辑门的一般结构
N沟道型图形符号
G
S
S
D
D
P沟道型图形符号
G
D
D
S
S
  对于p型，当VG<VS一定值时晶体管导通，VD=VS=高电平；

## Slide 8
CMOS反相器、与非门、或非门的内部结构
2.1 逻辑运算-门电路（3/5）
串联的N网络
并联的P网络
串联的P网络
并联的N网络
与非门
N网络
或非门
反相器
P网络
CMOS逻辑门的功耗很小

## Slide 9
非反相门
  CMOS缓冲器（非反相）
  COMS与门
2.1 逻辑运算-门电路（4/5）
  逻辑反相是“免费”的
Z’
Z’

## Slide 10
2.1 逻辑运算-门电路（5/5）
CMOS逻辑门的功耗
i
?
  动态功耗：电容充放电，最大
  短路功耗：两管导通，常被忽略
T1 T2
  静态功耗：输入不变，很小
Notes: 由金属一氧化物-半导体构成的MOS系统，可以看成一个平行板电容器，金属和半导体看作两块平行板，中间的SiO2为绝缘介质。
电容CL充电期间从电源抽取的能量只有一半储存到CL中了，另一半被PMOS消耗，而储存到电容CL中的这一半能量将在电容放电期间被NMOS消耗掉，也就是说CMOS反相器每经过一次开关周期（“0”→“1”→“0”）所消耗的能量为CLVDD2，如果一个反相器每秒开关f次，则功耗为：
Pdyn=EVDDT=CLVDD2f 其中，T为开关周期， f 为开关频率。

## Slide 11
布尔（逻辑）代数
内容
布尔代数公理、定理与规则
目标
培养科学精神，能通过反演规则和对偶规则求得反函数和对偶式。

## Slide 12
(A1) if X≠1, then X＝0, (A1') if X≠0, then X＝1;
(A2) if X＝0, then X'＝1, (A2') if X＝1, then X'＝0;
由逻辑变量集合K、常量0和1以及与、或、非3种基本运算构成的一个封闭的代数系统，记为L={K, •, +, -, 0, 1}。这个系统满足下列公理：
布尔 1854
<<思维规律的研究-逻辑与概率的数学理论基础>>,
<<逻辑的数学分析>>
2.2 布尔代数（1/6）
(A3) 0·0＝0, (A3') 1＋1＝1;
(A4) 1·1＝1, (A4') 0＋0＝0;
(A5) 0·1＝1·0＝0, (A5') 1＋0＝0＋1＝1.

## Slide 13
  单变量定理：共5对，可用完备归纳法证明。
2.2 布尔代数（2/6）
交换律
结合律
分配律
德摩根定理
18. 19.
20. 21.
22.
23.
吸收律
组合律
一致律
  定理18-21对逻辑函数化简很有用，注意运算顺序。
  多变量定理：共7对，注意定理15；

## Slide 14
定理或规则的作用：高斯的故事
2.2 布尔代数（3/6）
同理，因为X+X=1，所以有：
  f (A1, A2, …, An)+f (A1, A2, …, An)=1
例：对于等式 A(B+C)=AB+AC，若用A+BC代替A，则该等式仍然成立，即： (A+BC)(B+C)=(A+BC)B+(A+BC)C
  常用于对表达式变换、化简，以便降低成本。
代入规则：任何一个含有变量A的逻辑等式，如果将所有出现A的位置都代之以同一个逻辑函数F，则等式仍然成立。反之亦然。

## Slide 15
对偶规则：若交换等式中所有的0和1以及“＋”和“·”，并保持原来的运算顺序，则等式仍然成立。
  对偶规则使我们要学的东西减少了一半！为何？
2.2 布尔代数（4/6）
A
U
B
F
C
断开0, 闭合1；息灭0, 发光1。
断开1，闭合0；息灭1，发光0。
对偶
负逻辑设计
F=（A+B）C
F=AB+C

## Slide 16
反演规则：交换F中所有的0和1、“＋”和“·”，原变量和反变量，并保持原来的运算顺序，所得到的新函数是原函数F的反函数F’。
2.2 布尔代数（5/6）

+
0
1
原变量
反变量
F

+
0
1
原变量
反变量
F’
  求反函数的机械式方法，容易自动实现。
例如：F=AB+CD，根据反演规则可得到：
  F’=(A+B)(C+D)

## Slide 17
集合论对逻辑代数的一些解释
1、设公猫集合F、母猫集合M，所有猫集合1、空集合0。
2.2 布尔代数（6/6）
    已知 ，所以
2、设所有人集合P、要死的东西集合M，苏格拉底集合S。
    所有的人都是要死的
    苏格拉底是人
    将第一个式子代入第二个式子
    根据结合律

## Slide 18
小结
基本逻辑运算
  与、或、非及其4种不同表示方式
CMOS 门
  上为P管网络，下为N管网络，上下网络的结构成对偶形式
  功耗很小，以动态功耗为主，与供电电压的平方成正比，与频率成正比
  天然的反相特性
布尔代数：逻辑电路的数学基础
  5条公理
  15条定理
  3条规则
测验