## Slide 1
第2讲 集总电路抽象与二端元件
一、集总抽象、原则、局限性
二、实际与理想二端元件
难点：集总抽象

## Slide 2
内容
集总电路抽象、原则、局限性
集总电路抽象
目标
说出何为集总电路抽象、集总事物的三条原则是什么，以及集总电路抽象有何局限性 。

## Slide 3
集总电路抽象（1/8）
自然世界 V I 3 .1 6 .2 9 .3 12 .4 | 物理 定律 R=V/I 麦克斯韦方程 | 集总电路抽象 |  |  |  |  |  |  |  | 
R
C
+ -
V
抽象：抽取事物共同、本质性特征的思维过程
集总：与大小、位置无关，与“分布”意义相反
集总元件：在物理定律基础上对电路元件进行集总抽象的结果

## Slide 4
最美方程—麦克斯韦方程组
集总电路抽象（2/8）

## Slide 5
最美方程组
集总电路抽象（3/8）
 | 高斯电定律
 | 高斯磁定律
 | 法拉第电磁感应定律
 | 安培定律（推广）
 | 连续性方程
 | 高斯电定律
 | 高斯磁定律
 | 法拉第电磁感应定律
 | 安培定律（推广）
 | 连续性方程

## Slide 6
集总电路抽象（4/8）
集总电路抽象

## Slide 7
集总事物三原则（集总抽象的三个条件）
集总电路抽象（5/8）
1、 = 0
2、 = 0
  3、信号的时间尺度应远大于电磁波通过元件的时间。
V
A
B

## Slide 8
集总电路抽象实际应用的局限性
  频率越来越高，尺寸越来越小
  时变信号
集总电路抽象（6/8）
传输直流电时如何抽象？

## Slide 9
集总电路抽象（7/8）
层次
：抽象是有层次的

## Slide 10
集总电路抽象（8/8）
自然世界 V I 3 .1 6 .2 9 .3 12 .4 | 物理 定律 R=V/I 麦克斯韦方程 | 集总电路抽象 | 放大抽象 | 数字抽象 | 组合逻辑 | 时序逻辑 | 指令结构 | 编程语言 | 软件系统 | 各种应用
 |  |  |  | 运放抽象 | 模拟器件 振荡器，滤波器 | 各种应用 面包机，控制器，…… ……$ |  |  |  | 
R
C
+ -
V
f
f
X86
Java
C
Pathon
Linux
Win.
Video
Games
…$
+
-
计算机科学抽象的层次

## Slide 11
内容
理想二端元件、实际二端元件及其建模
二端元件
目标
写出理想元件电压与电流之间的关系式；按关联变量约定为二端元件标注电压和电流参考方向；用理想元件对常见实际元件进行建模 。

## Slide 12
理想元件：用数学公式（元件定律）定义、反映元件基本物理规律的假想元件，又叫元件模型。
二端元件（1/2）
    线性时变电阻
    线性非时变电阻
    非线性电阻
  电容：电压与电流之间满足积分关系
  电阻：电压与电流之间满足代数关系
  电感：电压与电流之间满足微分关系

## Slide 13
二端元件（2/2）
  电压源：内阻为0，电压恒定
  电流源：内阻无穷大，电流恒定
物理元件（实际元件）
  电池
  导线
  灯丝、电炉、电阻器
  线圈、变压器、电感器
  麦克风、接近开关、电容器
?
理想导体：电阻值为0
?
  独立电源：电压或电流大小独立于电路的其它部分
  受控电源
注：元件的开路和短路

## Slide 14
物理导线：
物理元件建模（1/3）
+
-
V
+
-
V
+
-
V(t)
电池：
麦克风：
烧不断的理想导线或电阻
电压恒定的电压源，
时变电压源与电阻的串联
?
?
?
，或其与电阻的串联

## Slide 15
物理元件建模（2/3）
电路与电路图（电路抽象）
  电路可以传送、转换能量，处理信息
  用元件模型构成的图，用来表示物理电路或实际电路
  理论分析与实际结果有差异，与元件模型和方法有关
参考方向与关联变量约定
  电流与电压是有方向的，需先设定参考方向
x
y
+
v
-
i
2A
i=?
  约定电流流入元件电压的正接线端
  元件定律在关联变量约定下定义，比如V=RI

## Slide 16
关联变量约定下元件消耗的瞬时功率：p=vi
物理元件建模（3/3）
x
y
+
v
-
i
2A
R=10Ω
p=vi=Ri2=10×(-2)2=40(W)
x
y
+
v
-
i
2A
+
3V
-
x
y
-
v
+
i
2A
+
3V
-
  功率消耗与参考方向选择无关，只与实际方向有关
p=vi=3×(-2)= -6(W)
p=vi=(-3)×2= -6(W)
x
y
-
v
+
i
2A
R=10Ω
p=vi=Ri2=10×(+2)2=40(W)
  电源可能消耗或发出功率
  电阻、电源消耗的功率

## Slide 17
小结
集总电路
  抽象
  原则
  局限性
二端元件
  理想二端元件
  实际二端元件及其建模
  关联变量定义
  功率计算
测验

## Slide 18
1、写出何为集总电路抽象、集总事物的三条原则是什么及集总电路抽象有何局限性 。
2、对实际的线圈、电炉进行建模，画出尽可能多的电路图。
3、分别计算下图所示两个电路中电池发出或消耗的功率。
课堂测试
x
y
+
v
-
i
2A
+
3V
-
x
y
-
v
+
i
2A
+
3V
-