## Slide 1
第20讲 选择与基于事件的模拟
一、选择
二、基于事件的模拟
重点：简化的（紧凑）真值表
练习：41、47

## Slide 2
内容
选择与选择器
选择
目标
写出选择函数表达式，熟练运用选择器构建组合电路。

## Slide 3
3.7 多路复用 -1位宽（1/3）
选择：从多个信号或数据中选择一个进行传输是数字系统中一项重要的操作
多路复用器或多路开关通常有
  1个或多个使能输入
？
MUX
数据输入
输出
选择输入
使能输入
  1组（共n个）选择输入 用来选择哪一个对象
n
  1组（共i个， 2n -1<i≤2n）数据输入 作为被选择的对象
2n -1<i≤2n
  1个输出，作为被选中的那个对象

## Slide 4
2-1多路开关
  i=2=2n，n=1；
  S = 0时选 I0 ；否则选 I1 。
3.7 多路复用 -1位宽（2/3）
  输出表达式
紧凑式真值表
S | Y
0 | I0
1 | I1
紧凑式
真值表
2×2与
或结构
Notes: 我们现在来看2-1多路开关，它有2个数据输入I0和I1，1个选择输入S。当S=0时，选择I0到输出端；当S=1时，选择I1到输出端。
这是它的完整的真值表。有个时候被选择的数据可能会比较多，例如i=10，有10被选择的数据，这时选择信号需要有4位，合在一起，全部输入共有14个，这时要做出完整的真值表就非常困难了，
非得做出紧凑的真值表不可。
这是2-1多路复用器的紧凑型真值表。
根据紧凑真值表很容易写出输出表达式为Y=S ̅•I0+S•I1。
与表达式对应的电路是这样的，它由一个1-2译码器、2个2输入与门和1个或门组成。
这2个2输入与门和这1个或门合在一起叫做2×2与或结构，第一个2表示有2个与门，第二个2表示每个与门有2个输入。记住2-1多路开关的这种电路形式，下面我们还会用到这种结构。

## Slide 5
3.7 多路复用 -1位宽（3/3）
4-1多路开关
1个 2n-1 多路开关可分解为：
  1个 n-2n 译码器和
  1个2n ×2与或结构。
S1 S0 | Y
0 0 | I0
0 1 | I1
1 0 | I2
1 1 | I3

## Slide 6
多重（多位宽）多路开关
  每次选择1个向量
  用1个译码器
3.7 多路复用 -多位宽（1/1）
  并行使用多个与或结构
例如 4重4-1多路开关
  输入向量信号：
  (I0.0, I0.1,I0.2,I0.3), …, (I3.0, I3.1,I3.2,I3.3)
  选择信号：A1, A0
  输出向量信号： (Y0,Y1,Y2,Y3)
D0到D3每个都接4个

## Slide 7
4-1多路开关Verilog结构描述
3.7 多路复用 –Verilog模型（1/3）
D[0]
D[1]
D[2]
D[3]
N[0]
N[1]
N[2]
N[3]
not_S[1]
not_S[0]
S[1]
S[0]
I[0]
I[1]
I[2]
I[3]

## Slide 8
采用布尔表达式的4-1多路开关Verilog数据流描述
3.7 多路复用 –Verilog模型（2/3）

## Slide 9
采用二进制判定的4-1多路开关Verilog条件行为描述
3.7 多路复用 –Verilog模型（3/3）

## Slide 10
3.7 多路复用 -应用方法1（1/2）
例20.1 用3个8-1多路开关设计一个3位格雷码-二进制码转换器，真值如右所示。
Gray
A B C
Binary
x y z
0
0
0
0
0
0
1 0
0
0
0 1
1
1 0
0 1 0
0 1 0
0 1
1
0 1
1
1 0
0
1
1
1
1 0 1
1 0 1
1
1 0
0
0 1
1
1
1
  x= C
  y和z 分别用一个8-1多路开关实现
    将y和z作为输出
    A、B、C作为选择输入
    将y和z在表中的取值0或1作为数据输入

## Slide 11
3.7 多路复用 -应用方法1（2/2）
D4
D5
D6
D7
S1
S0
A
B
S2
D3
D2
D1
D0
Out
C
D4
D5
D6
D7
S1
S0
A
B
S2
D3
D2
D1
D0
Out
C
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Y
Z
8-to-1
MUX
8-to-1
MUX
  数据输入为固定值的多路开关实际上就是ROM。
格雷码->普通二进制

## Slide 12
3.7 多路复用 -应用方法2 （1/3）
Gray
A B C
Binary
x y z
0
0
0
0
0
0
1 0
0
0
0 1
1
1 0
0 1 0
0 1 0
0 1
1
0 1
1
1 0
0
1
1
1
1 0 1
1 0 1
1
1 0
0
0 1
1
1
1
  x = C；
  y和z 分别由一个4-1多路开关来和一个反相器实现。
    将y、z作为输出；
    将A、B作为选择输入；
    将0、1、C和C作为数据输入。
例20.2 用3个8-1多路开关设计一个3位格雷码-二进制编码的转换器，真值如右所示。

## Slide 13
3.7 多路复用 -应用方法2 （2/3）
Gray A B C | Binary x y z | Rudimentary Functions of C for y | Rudimentary Functions of C for z
0 0 0 | 0 0 0 |  | 
0 0 1 | 1 1 1 |  | 
0 1 0 | 0 1 1 |  | 
0 1 1 | 1 0 0 |  | 
1 0 0 | 0 0 1 |  | 
1 0 1 | 1 1 0 |  | 
1 1 0 | 0 1 0 |  | 
1 1 1 | 1 0 1 |  | 
y = C
y = C
z = C
z = C
y = C
z = C
y = C
z = C
  重新安排表格，使得数据输入按计数顺序排列，然后用基本函数表示各个输出。

## Slide 14
3.7 多路复用 -应用方法2 （3/3）
  将数据输入连接到基本函数，给多路开关的输出赋值。
  该方法与例3.6相比成本降低约1/2，但其结构已经不是ROM了。
S1
S0
A
B
D31
D21
D11
D01
Out
Y
4-to-1
MUX
C
C
C
C
D30
D20
D10
D00
Out
Z
4-to-1
MUX
S1
S0
A
B
C
C
C
C
C
C

## Slide 15
内容
基于事件的组合电路模拟
目标
用人工方法进行基于事件的模拟。
基于事件的模拟

## Slide 16
基于事件的组合电路模拟（1/2）
如何确认设计没有错误是一个NP难问题
  功能模拟
    要多少输入组合？
  形式化验证（数学证明）
    太复杂
C-testable Circuits（常数可测的电路）
叠代电路的可测性
  n=1时，8个输入组合
  n=2时，多少个输入组合？

## Slide 17
基于事件的组合电路模拟（2/2）
0
0
（基于事件的）组合电路 模拟

## Slide 18
小结
多路复用
  1位宽多路复用器
  多位宽多路复用器
  用多路开关实现组合电路
紧凑的真值表
基于事件的模拟
  C-可测电路
  叠代电路的可测性
测验