## Slide 1
第22讲 记忆元件与时序电路分析
一、锁存器与触发器（难点）
二、时序电路分析
习题：3、4、6

## Slide 2
内容
SR和D锁存器，主从式边沿D触发器
锁存器与触发器
目标
根据输入序列，求出锁存器的输出序列，写出它的特征方程。描述主从式边沿触发器的工作过程。解释锁存器与触发器的“透明”性，并合理选用它们。

## Slide 3
SR锁存器
4.3 存储元件 -锁存器（1/4）
  特征方程
R
S
Qn+1
Qn+1
Comment
0
0
?
?
Stored state unknown
0
1
1
0
“Set” to 1
0
0
1
0
Now “remembers” 1
1
0
？
？
“Reset” to 0
0
0
0
1
Now “remembers” 0
1
1
0
0
Both go low
0
0
?
?
Unstable!
Time
  时序特性
  （功能表）
0
1
或非门
Notes: 这是由两个或非门交叉耦合构成的SR锁存器。该电路有两个输入，分别标记为R(Reset)和S(Set)。上面这个门的输出连接到下面这个门的输入，而下面这个门的输出却连接到上面这个门的输入，因此它们很像一个双稳态电路，但比双稳态电路多了两个输入。
现在，我们用这张功能表来讨论一下SR锁存器的时序特性，即SR锁存器随时间变化的输出与输入之间的关系。功能表通常由输入、输出和功能描述组成。
先看第一个时刻，R、S均为0。这时两个或非门的输出都不受R和S的影响，锁存器保持原来的状态不变，原来是什么状态我们并不知道，因此Q和Q非的值都用问号表示，功能描述为“存储的状态不知道”。
再看第二个时刻，R和S分别为0和1。只要S为1，下面这个或非门的输出Q非就会等于0，这时上面或非门的两个输入都为0，因此输出Q为1，功能描述为“置位Q为1”。所以，当RS=01时，锁存器的状态为1。
再看第三个时刻，RS=00。与第一个时刻相同，两个或非门的输出都不受R和S的影响，锁存器保持原来的状态不变，原来的状态是1，所以现在的状态也是1，功能描述为“现在Q记住了1”。
下面再看第四个时刻，RS=10。请同学们仿照第二个时刻分析一下，Q和Q非的值应该是什么？
它们的值应该分别是0和1，
功能描述为“复位Q为0”。
再来看第五个时刻，RS=00。与第一个时刻和第三个时刻相同，两个或非门的输出都不受R和S的影响，锁存器保持原来的状态不变，原来的状态是0，所以现在的状态也是0，功能描述为“现在Q记住了0”。
再来看第六个时刻，RS=11。这是一个比较特殊的时刻，两个或非门都有1个输入等于1，因此两个或非门的输出均为0，功能描述为“两个输出都为低”。
再来看最后一个时刻，即第七个时刻，RS=00。这时两个或非门的全部输入都为0，故两个门的输出均会向1的方向发生变化，最后的结果与这两个门的变化速度有关。如果上面的门先变为1，则这个1会传播到下面那个门的输入，从而阻止这个门的输出变为1，所以电路最后的状态为1。否则，如果下面的门先变为1，则这个1会传播到上面那个门的输入，从而阻止这个门的输出变为1，所以电路最后的状态为0。有个时候，两个门的输出还可能同时处在高低电平的中间，既不能算作0，也不能算作1。因此，鉴于这些复杂情况，Q和Q非的值都用问号表示，功能描述为“不稳定或不确定”。
因此，R、S同时为1是不允许的，其原因除了上面所说的“不稳定或不确定”外，Q和Q非同时为0还破坏了两者互补，即1个为0，另1个为1的约定，这可以能会导致同时使用了Q和Q非的电路出现错误。
因此，基于红色虚线所包围的3种情况，
我们可以写出RS锁存器的特征方程为𝑄^(𝑛+1)=𝑆+𝑅 ̅𝑄^𝑛，𝑆∙𝑅=0是约束条件，即R和S不能同时为1，必须有1个为0。

## Slide 4
  特征方程？
4.3 存储元件 -锁存器（2/4）
带控制端的SR锁存器
  C可以是时钟或其它控制信号
  当C=1时，其特性与一般SR锁存器的特性相同
SR
0
1
00, 01
00, 10
10
01
  状态图？
功能表
Q
Notes: 有时候希望能够控制SR锁存器进入工作的时机，为此需要增加1个控制端C，C可以接一个周期信号，例如时钟，也可以接一个一般的信号。如果接时钟，则锁存器会周期性地被打开或关闭。当C=1时，锁存器被打开，否则它被关闭。
当C=1时，锁存器被打开，其特性与前面讲过的不带控制端的普通SR锁存器相同。
功能表中的第一行表示当C为0时，不管SR为何值，锁存器的状态都不会发生改变。而最下面一行所示的情况是不允许出现的，这时Q与Q非均为1。中间3行表示锁存器处于正常工作状态。当C=1，SR=00时，右边两个与非门各有1个输入为1，故与非门的输出不受其影响，保持原状态不变。当C=1，SR=01时，右边上面与非门的1个输入为1，下面与非门的1个输入为0，因此下面这个与非门的输出为1。这个1连接到上面与非门的1个输入，故上面这个与非门的两个输入均为1，因此这个与非门的输出为0。最终，锁存器的状态为0，为复位状态。同理，当C=1，SR=10时，锁存器的状态为1，称之为置位状态。
锁存器的特征方程为𝑄^(𝑛+1)=𝐶(𝑆+𝑅 ̅𝑄^𝑛 )+𝐶 ̅𝑄^𝑛。从这个方程可以看出，当C=0时，𝑄^(𝑛+1)=𝑄^𝑛，状态不变。当C=1时，𝑄^(𝑛+1)=𝑆+𝑅 ̅𝑄^𝑛，与前面讲过的完全相同。约束条件也是𝑆∙𝑅=0。
SR锁存器的状态图是这样的。图中没有画出控制信号C，实际上是假设它等于1。1个SR锁存器有两个状态，0和1。如果当前状态是0，则当SR为10时，下一状态为1，而当SR为00或01时，状态不会变化，仍然为0。如果当前状态是1，则当SR为01时，下一状态为0，而当SR为00或10时，状态不会变化，仍然为1。SR为11的情况在图中没有出现，因为这是不允许的。

## Slide 5
4.3 存储元件 -锁存器（3/4）
带控制端的D锁存器
  时序特性
  没有不确定状态！
  特征方程？
0
1
0
1
D
1
0
  状态图？
避免同时为0
Q

## Slide 6
4.3 存储元件 -锁存器（4/4）
锁存器可用来快速捕获外部随机输入
锁存器“透明”，会使电路的状态或输出不稳定！
考虑下面的电路
  设Y的初值为0
  当C=1时，Y？
请画出锁存器输出Y的波形
  振荡，不可预测！

## Slide 7
4.3 存储元件 -触发器（1/2）
锁存器的“透明”性带来不便
D触发器
    主从式边沿触发D触发器
主从式下降沿触发的D触发器
主从式上升沿触发的D触发器
触发器的输出仅在控制信号上升或下降后的瞬间发生变化，不透明
D
1
D
D’
0
Q
Q’
D
0
D
D’
1
D
D’

## Slide 8
4.3 存储元件 -触发器（2/2）
画出下图中触发器输出Y的波形，设Y的初值为0
S_L
R_L
触发器适合用来定时捕获外部信号
锁存器或触发器的直接输入
Q
Q_L

## Slide 9
内容
时序电路分析
目标
能通过求得状态表和状态图，对时序电路进行功能分析。
时序电路分析

## Slide 10
4.4 时序电路分析 -为什么？（1/1）
什么是分析？为什么要分析？
  获得电路另外一种恰当的表示。逆向工程、芯片维权。
对于右边的电路
  Input: X(t)
  Output: Y(t)
  State: (A(t), B(t))
  求输出函数和触发器激励函数
  触发器输入方程（激励方程，下一状态函数）
  输出函数

## Slide 11
4.4 时序电路分析 -例子1（1/2）
例22.1 分析下面的时序电路。

## Slide 12
4.4 时序电路分析 -例子1（2/2）
这是个什么东东？
N. S./Output
0 0
0 1
1 0
1 1
P. S. Q1 Q0
EN = 0
EN = 1
00/0
01/0
10/0
11/0
01/0
10/0
11/0
00/1

## Slide 13
4.4 时序电路分析 -例子2（1/2）
例22.2 对下面的同步时序逻辑电路进行分析，要求：
  写出输出与触发器激励方程
  画出状态表和状态图
  对功能进行描述

## Slide 14
4.4 时序电路分析 -例子2（2/2）
Q’A Q’B/Z
0 0
0 1
1 1
1 0
QA QB
X = 0
X = 1
00/0
00/0
10/0
00/0
01/0
11/0
11/0
01/1
这是个什么东东？
1101序列识别器。
00
01
11
10

## Slide 15
小结
记忆元件
  锁存器，透明，常用来即时捕获外部随机输入
  触发器，不透明，常用来周期性地存储外部输入
时序电路分析
  逆向工程
  输出与状态方程
  状态表与状态图
  功能描述
  分析实例
测验