## Slide 1
第27讲 寄存器
一、寄存器及其加载
二、计数器
二、移位寄存器
习题：5、7、13

## Slide 2
寄存器及其加载
内容
寄存器的概念及寄存器的加载方式
目标
陈述一般寄存器的概念，两种寄存器加载方式的优缺点。

## Slide 3
6.1 寄存器及其加载（1/3）
组合电路的构成
  门
  组合模块
  门+组合模块
时序电路的构成
  门+触发器
  时序模块
  门+触发器+组合模块+时序模块

## Slide 4
数据加载使能
6.1 寄存器与加载使能（2/3）
寄存器（时序电路模块）
  简单的时序电路；
  由门（处理数据）和触发器（存储结果）构成；
  若无前者则退化为触发器。
    时钟歪斜
    通过或门控制
    通过与门控制？
  控制（门控）时钟

## Slide 5
6.1 寄存器与加载使能（3/3）
  控制数据
带使能的4位寄存器
带使能的D触发器
电路？
2-1多路开关

## Slide 6
计数器
内容
计数器
目标
使用二进制计数器构成任意进制计数器。

## Slide 7
6.2 计数器（1/3）
行波计数器：触发器不在同一时刻翻转。
同步计数器：触发器在同一时间翻转。
  并行计数：以并行方式形成计数值输入信号
C0
  串行计数：以串行方式形成计数值输入信号

## Slide 8
6.2 计数器（2/3）
同步计数器
  右图功能表，计数值形成方式？
其它类型计数器
  双向计数器
  5~14模10计数器？
  8421BCD码计数器

## Slide 9
6.2 计数器（3/3）
其它类型计数器
  双向计数器
  8421BCD码计数器
  5~14模10计数器？
  任意序列计数器
  何为计数器？

## Slide 10
移位寄存器
内容
移位寄存器
目标
使用移位寄存器进行逻辑与算术移位。

## Slide 11
  时钟歪斜的影响大
6.3 移位寄存器（1/5）
最简单的移位寄存器
4位（右）移位寄存器
0 1 0 1 1
0 →0 →1 →0 →1
→0
快
→0 →0 →1

## Slide 12
6.3 移位寄存器（2/5）
具有并行加载功能的移位寄存器
  保持不变
  并行加载
  串行移位
具有并行加载功能的4位移位寄存器
双向移位寄存器
并行加载
保持
0
0
1
1
0
1
0
1
  保持不变
  并行加载
  串行移位？
0
0
1
1
1
0
0

## Slide 13
6.3 移位寄存器（3/5）
移位寄存器的基本用途
  串行与并行之间的相互转换，如USB总线、网络传输
  用作计数器
  简单乘除法运算
环形计数器
  健壮性

## Slide 14
6.3 移位寄存器（4/5）
扭环计数器（Johnson计数器）
4位扭环计数器电路与状态编码
具有自校正能力的4位扭环计数器
  自校正扭环计数器
  当状态出现0xx0时，重新装载初值“0001”

## Slide 15
6.3 移位寄存器（5/5）
逻辑移位：位置发生变化，如串并转换
算术移位：数值发生变化
  无符号数左移：空位补0，等于乘2（无溢出时）
  无符号数右移：空位补0，等于除2（不精度损失时）
  有符号数移位，符号位不能变
  补码移位法
    正数移位空位补0
    负数左移空位补0
    负数右移空位补1

## Slide 16
小结
寄存器加载方式
  控制时钟：简单，但有时钟歪斜问题
  控制数据：复杂，没有时钟歪斜问题
移位寄存器与计数器，计数器的逻辑定义。
  串并相互转换
  简单乘除运算
  行波计数器：简单，速度慢
  同步计数器：速度快，复杂
    同步串行：同时翻转，计数值以串行方式形成
    同步并行：同时翻转，计数值以并行方式形成
测验