## Slide 1
第7讲 MOSFET及MOSFET放大器
一、MOSFET晶体管
二、MOSFET放大器

## Slide 2
内容
MOSFET基本结构及特性曲线
MOSFET基本结构与特性
目标
解释MOSFET特性曲线各段的意义与对应的理论模型。

## Slide 3
  3端（两端口）元件（栅极G、源极S、漏极D）
MOSFET基本结构与特性（1/5）
MOSFET结构
MOSFET的物理结构
P沟道型图形符号
G
D
D
S
S
  G-S输入（控制）端口
  D-S输出（受控）端口
N沟道型图形符号
G
S
S
D
D

## Slide 4
MOS管的电气特性
MOSFET基本结构与特性（2/5）
MOSFET的电气特性（以N型为例）
  uGS小于UT时，iDS=0，D-S开路，为截止区；
  在线性区， D-S相当于一个电阻；
线性区 饱和区
N沟道型图形符号
G
S
S
D
D
  uGS增加到UT，D-S不再开路；
  uGS大于UT时， D-S分为线性区（电阻区、三级管区）和饱和区（恒流区）
MOSFET的物理结构
  在饱和区， D-S相当于一个电流源，电流大小受uGS控制，但与uDS无关，即MOS管是一个压控电流源；
  在整个非截止区，只有当uDS大于某一阈值（ uGS - UT ）后，D-S才从一个电阻变为一个受控源。
截止区

## Slide 5
MOSFET基本结构与特性（3/5）
模型化MOSFET特性
  开关（S）模型： uGS小于UT时，iDS=0，D-S开路，否则D-S导通
MOS管的电气特性
?
uGS ≥ VT
截止区

## Slide 6
MOSFET基本结构与特性（4/5）
模型化MOSFET特性
MOS管的电气特性
线性区
uGS ≥ VT
  开关-电阻（SR）模型：uGS > UT， 且uDS < uGS -UT 时，D-S之间相当于一个电阻
截止区

## Slide 7
MOSFET基本结构与特性（5/5）
模型化MOSFET特性
  开关-电流源（SCS）模型：uGS >UT ， 且uDS > uGS -UT 时，iDS=K(uGS-UT)2/2
MOS管的电气特性
线性区
饱和区
截止区

## Slide 8
内容
MOSFET共源极放大器
MOSFET放大器
目标
用转移特性曲线正确描述MOSFET共源极放大电路的小信号放大工作状况。

## Slide 9
MOSFET放大器（1/6）
为什么要放大？
  信号幅值太小，不易察觉
  信号功率太小，不能驱动负载
什么是信号放大？
  传输过程中信号易被噪声淹没
  电压放大
  电流放大
  功率放大
  能量守恒

## Slide 10
MOSFET放大器（2/6）
截止区：iD=0，vO=VS
饱和区：vO如公式所示
线性区：vO不再服从该公式
饱和区域
线性
MOSFET（共源极）放大电路及模型

## Slide 11
饱和区域
线性
MOSFET放大器（3/6）
MOSFET放大电路仅在饱和区表现出放大作用
截止区：vO为常数VS
饱和区：曲线斜率大，vO随vIN快速变化
线性区：曲线斜率小，vO随vIN慢速变化
放大电路必须工作在恰当位置才具有放大功能，当输入信号为零时，MOSFET必须加载合适的偏置电压。

## Slide 12
MOSFET放大器（4/6）
MOSFET放大器的偏置
  通过加载合适的偏置电压VX来实现
  当偏置电压为零时，不仅没有放大，而且输出严重失真
信号电压
偏置电压
  偏置点选择有不同方法，如范围最大或增益最大

## Slide 13
2022/9/28
13
MOSFET放大器（5/6）
例 根据MOSFET放大器的输入与输出关系曲线和输出电压在饱和区的表达式，估算偏置电压的范围。已知：RL=10KΩ，K=1mA/V2，VS=5V，VT=1V。
最小偏置？
工作点常在vmin和vmax中点，约为1.45V
从下式求得的vIN即为最大偏置电压vmax≈1.9V ？

## Slide 14
MOSFET放大器（6/6）
MOSFET放大电路的小信号与大信号工作状况
  大信号：信号整形（标准化）
传输
中继整形
接收整形
  小信号：线性放大

## Slide 15
小结
MOSFET晶体管
  3端（两端口）元件
  开关（S）模型
  开关—电阻（SR）模型
  开关—电流源（SCS）模型
MOSFET放大器
  放大的必要性
  共源极放大电路
  小信号放大，加偏置使电路工作在饱和区
  大信号整形、标准化
测验