## Slide 1
第8讲 运放模型与
简单运放电路
一、运放模型与特性
二、简单运放电路
三、负反馈

## Slide 2
内容
运放模型与理想运放特性
运放模型与特性
目标
解释“虚断”和“虚短”概念。

## Slide 3
运放模型与特性（1/3）
运放：具有很高放大倍数的电路单元。
对模拟信号进行运算
加、减、乘、除（模拟计算机的运算部件）
积分：A/D，D/A
微分：有源滤波
  集成运放
  特点：宽带、高速、低噪、低失调
  封装：塑料、陶瓷、金属
放大器

## Slide 4
  正电源输入端口
  负电源输入端口
  信号输入端口
  信号输出端口
运放模型与特性（2/3）
运放抽象：4端口器件
信号输入端
  同相：输入增加则输出增加
  反相：输入增加则输出下降
  差模增益大，信号放大力强
  共模增益小，抗干扰能力强

## Slide 5
运放理想模型
运放模型与特性（3/3）
运放符号
理想模型特性
理想等效模型
vIN
vOUT
AvIN
+VS
-VS
vOUT
vIN
输入输出转移特性曲线
（虚断）
（虚短）
实际上非常非常陡
实际曲线
实际模型

## Slide 6
内容
同相、反相放大电路
简单运放电路
目标
利用理想运放模型推导出同相、反相放大电路的输出电压、输入输出电阻表达式。

## Slide 7
同相放大电路增益分析
简单运放电路（1/5）
  当运放增益A（开环）很大时
  结论：放大电路（闭环）增益vO/vIN 仅由外部电阻决定。

## Slide 8
反相放大电路
简单运放电路（2/5）
2
1
1
2
同相放大电路
反相放大电路

## Slide 9
2
1
反相放大电路增益分析
  近似处理：当A很大时，
  画出等效电路
  写出节点vo、v+和v-的KCL方程，并求出vo
简单运放电路（3/5）
  结论：放大电路（闭环）增益vo/vi 仅由外部电阻决定。

## Slide 10
反相放大电路输出电阻
简单运放电路（4/5）
  当A很大时，
  画出对输出端加流求压的等效电路
  写出节点vt、v+和v-的电压或KCL方程，并求出RO=vt/it
1
2
√
√
√
√
  → RO << rt
1
2

## Slide 11
反相放大电路输入电阻
简单运放电路（5/5）
  当A很大时，
+
  画出对输入端加压求流的等效电路
  写出输入节点(v-)和v+的电压或KCL方程，并求出Ri=vt/it
1
2
设为0
1
2
  → Ri << ri

## Slide 12
内容
负反馈的概念和作用
负反馈
目标
解释负反馈对放大电路性能的影响。

## Slide 13
仅用运算放大器构成的放大电路工作很不稳定
负反馈（1/4）

## Slide 14
①↑
→ ④↓
② ↑
③ ↑
负反馈（2/4）
负反馈工作过程
同相放大电路输出
反相放大电路输出
反馈、正反馈、负反馈

## Slide 15
负反馈（3/4）

## Slide 16
负反馈（4/4）
负反馈改善了电路的性能
  为什么增益为1？请别用公式回答！
  为什么可用作负载隔离，即输入电阻很大且输出电阻很小？请别用公式回答！
  工作稳定
  改变输入输出阻抗
  增加带宽
  等等
电压跟随器 vO=?

## Slide 17
小结
运放模型
  4端口器件
  虚断：流入输入端的电流近似为零
  虚短：输入端之间的电压近似为零
简单运放电路
  同相放大器
  反相放大器
负反馈：对放大器性能影响很大
  稳定工作点
  增加输入电路、减少输出电阻，电压跟随器
测验