## Slide 1
计算机系统
计算机简化模型
湖南大学
《计算机系统》课程教学组

## Slide 2
简化模型

## Slide 3
简化模型
int i=1;
int j=2;
int k;
k=i+j;

## Slide 4
简化模型
int i=1;
int j=2;
int k;
k=i+j;
CPU执行命令”int i=1”，在内存中给变量 i 分配一个空间，并赋值1.

## Slide 5
简化模型
int i=1;
int j=2; 
int k;
k=i+j;
CPU执行命令”int j=2”，在内存中给变量 j 分配一个空间，并赋值2.

## Slide 6
简化模型
int i=1;
int j=2;
int k; 
k=i+j;
CPU执行命令”int k”，在内存中给变量 k 分配一个空间，不赋值.

## Slide 7
简化模型
int i=1;
int j=2;
int k;
k=i+j; 
CPU执行命令”k=i+j”，需要分四步走。

## Slide 8
简化模型
int i=1;
int j=2;
int k;
k=i+j; 
CPU执行命令”k=i+j”，需要分四步走。
第一步，将 i 值从内存拷至寄存器00中

## Slide 9
简化模型
int i=1;
int j=2;
int k;
k=i+j; 
CPU执行命令”k=i+j”，需要分四步走。
第二步，将 j 值从内存拷至寄存器01中

## Slide 10
简化模型
int i=1;
int j=2;
int k;
k=i+j; 
CPU执行命令”k=i+j”，需要分四步走。
第三步，计算寄存器00与01中数值的和，结果放于00中

## Slide 11
简化模型
int i=1;
int j=2;
int k;
k=i+j; 
CPU执行命令”k=i+j”，需要分四步走。
第四步，将寄存器00中的结果传送到内存变量 k 处

## Slide 12
3.0GHz的CPU，大部分简单指令的执行只需要一个时钟周期，也就是约1/3纳秒。在这个时间里，光只能前进10厘米。
如果内存距离CPU稍远一点（超过5cm），就会导致数据滞后，而寄存器就在CPU内部，基本上是零距离。
存算体系
为什么不直接在内存计算？
CPU的运行频率大大超过内存的运行频率（GHz vs. MHz）

## Slide 13
04
03
02
01
那么，从寄存器中取数据小于1秒（但寄存器非常昂贵）
而从内存中读取信息则相当于走到办公楼下去买个零食（约4分钟）
从CPU高速缓存中读取信息就好像是拿起桌上的一张草稿纸（3秒）或从身边的书架上取出一本书（约14秒）
从硬盘中取得一个数据时间相当于离开家并开始长达一年零三个月的环球旅行
存算体系
如果把CPU的一个时钟周期看作一秒