## Slide 1
计算机系统
汇编初步
湖南大学
《计算机系统》课程教学组

## Slide 2
缺点：用机器语言编写程序有很高的要求和许多不便。
优点：编写出来的程序执行效率高，CPU严格按照程序员的要求去做，没有多余的额外操作。
机器指令是CPU能直接识别并执行的指令，它的表现形式是二进制编码。CPU只能执行机器指令。
机器指令

## Slide 3
机器指令
机器指令举例：
00001001010101100110010000101011
01101000110101111110000110011000
………………
为了改善机器指令的可读性，选用了一些能反映机器指令功能的单词或词组来代表该机器指令：MOV, ADD, SUB等等
不再关心机器指令的具体二进制编码。与此同时，也把CPU内部的各种资源符号化，使用该符号名也等于引用了该具体的物理资源，如EAX, ESP等等。

## Slide 4
通用寄存器
80386有如下通用寄存器：
AX,BX,CX,DX ; SI,DI ; SP,BP; （16位）
AH,AL ; BH,BL; CH,CL; DH,DL（8位）
EAX,EBX,ECX,EDX; ESI,EDI; ESP,EBP（32位）
段寄存器：DS，ES，SS ……
Notes: EAX 是"累加器"(accumulator), 它是很多加法乘法指令的缺省寄存器。
EBX 是"基地址"(base)寄存器, 在内存寻址时存放基地址。
ECX 是计数器(counter), 是重复(REP)前缀指令和LOOP指令的内定计数器。
EDX 则总是被用来放整数除法产生的余数。
ESI/EDI分别叫做"源/目标索引寄存器"(source/destination index),因为在很多字符串操作指令中, DS:ESI指向源串,而ES:EDI指向目标串.
EBP是"基址指针"(BASE POINTER), 它最经常被用作高级语言函数调用的"框架指针"(frame pointer). 在破解的时候,经常可以看见一个标准的函数起始代码:
push ebp ;保存当前ebp
mov ebp,esp ;EBP设为当前堆栈指针
sub esp, xxx ;预留xxx字节给函数临时变量.
ESP 专门用作堆栈指针，被形象地称为栈顶指针，堆栈的顶部是地址小的区域，压入堆栈的数据越多，ESP也就越来越小。在32位平台上，ESP每次减少4字节。

## Slide 5
AT&T
汇编代码
格式： 指令 源操作数 ,目的操作数
示例：
movl $8 , %eax
注意：CPU计算总是仅从寄存器直接存/取数据
操作数
  立即数（immediate）
  寄存器（register）
  存储器（memory）

## Slide 6
汇编示例
1005.s
.section .text
.global _start
_start:
movl $4, %eax
movl $1, %ebx
movl $5, %ecx
movl $13, %edx
movl $1, %eax
int $0x80

## Slide 7
数据传送
movl: 用于传送32位的长字值
movw： 用于传送16位的字值
movb： 用于传送8位的字值
示例：1006.s

## Slide 8
寻址方式
movl $1,%eax #立即数寻址－1005.s
movl %ebx,%eax #寄存器寻址 - 1006.s
movl 0x08048054,%eax #绝对寻址 - 1007.s
x/4bt 查看内存内容（b-单字节，h-双字节，w-四字 节，g-八字节）
x 按十六进制格式显示变量。d 按十进制格式显示变量。
u 按十六进制格式显示无符号整型。o 按八进制格式显示变量。
t 按二进制格式显示变量。a 按十六进制格式显示变量。
c 按字符格式显示变量。f 按浮点数格式显示变量

## Slide 9
寻址方式
movl $1,%eax #立即数寻址－1005.s
movl %ebx,%eax #寄存器寻址 - 1006.s
movl 0x08048054,%eax #绝对寻址 - 1007.s
movl (%ebx),%eax #间接寻址 - 1008.s

## Slide 10
寻址方式
movl $1,%eax #立即数寻址－1005.s
movl %ebx,%eax #寄存器寻址 - 1006.s
movl 0x08048054,%eax #绝对寻址 - 1007.s
movl (%ebx),%eax #间接寻址 - 1008.s
movl 0x8(%ebx),%eax #基址偏移量寻址

## Slide 11
寻址方式
movl $1,%eax #立即数寻址－1005.s
movl %ebx,%eax #寄存器寻址 - 1006.s
movl 0x08048054,%eax #绝对寻址 - 1007.s
movl (%ebx),%eax #间接寻址 - 1008.s
movl 0x8(%ebx),%eax #基址偏移量寻址
movl (%ebx,%edx),%eax #变址寻址－1009.s

## Slide 12
寻址方式
movl $1,%eax #立即数寻址－1005.s
movl %ebx,%eax #寄存器寻址 - 1006.s
movl 0x08048054,%eax #绝对寻址 - 1007.s
movl (%ebx),%eax #间接寻址 - 1008.s
movl 0x8(%ebx),%eax #基址偏移量寻址
movl (%ebx,%edx),%eax #变址寻址－1009.s
movl 0x8(%ebx,%edx),%eax #变址基址寻址
movl (%ebx,%ecx,0x2),%eax #比例变址寻址－1010.s

## Slide 13
寻址方式
movl $1,%eax #立即数寻址－1005.s
movl %ebx,%eax #寄存器寻址 - 1006.s
movl 0x08048054,%eax #绝对寻址 - 1007.s
movl (%ebx),%eax #间接寻址 - 1008.s
movl 0x8(%ebx),%eax #基址偏移量寻址
movl (%ebx,%edx),%eax #变址寻址－1009.s
movl 0x8(%ebx,%edx),%eax #变址基址寻址
movl (%ebx,%ecx,0x2),%eax #比例变址寻址－1010.s
movl 0x8(%ebx,%ecx,0x2),%eax #比例变址基址寻址

## Slide 14
数据传送
使用mov指令在内存和寄存器之间传送数据
把数据值传送到内存 (1011.s)
--增加了.section .data段，申明变量
--print &value，查看value变量在内存中的地址
--x/4bt 查看内存内容（b-单字节，h-双字节，w-四字 节，g-八字节）

## Slide 15
数据传送
使用mov指令在内存和寄存器之间传送数据
把数据值传送到内存 (1011.s)
--增加了.section .data段，申明变量
--print &value，查看value变量在内存中的地址

## Slide 16
数据传送
获取变量的地址
获得变量在内存中的地址并传送给寄存器 (1012.s)
两种方法
--（1）movl $value1,%
-- (2) lea value1,%edi lea—Load Effective Address

## Slide 17
下一节：汇编进阶
湖南大学
《计算机系统》课程教学组