## Slide 1
计算机系统
程序的机器级表示：基本
湖南大学
《计算机系统》课程教学组

## Slide 2
从C代码
到机器代码
数据传送与寻址方式
算术操作
01
02
03
内容提要

## Slide 3
程序执行
CPU
  PC: 程序计数器
    下一条指令的地址
    记为“EIP” (IA32) or “RIP” (x86-64)
  寄存器文件
    一组寄存器
  Condition codes
    条件码是CPU根据运算结果由硬件设置的位，体现当前指令执行结果的各种状态信息
    是程序分支和程序循环的依据
内存
代码
数据
栈
地址
数据
指令
CPU
PC
寄存器文件
条件码
Condition codes
  条件码是CPU根据运算结果由硬件设置的位，体现当前指令执行结果的各种状态信息
  是程序分支和程序循环的依据
内存
  字节数组
  代码与用户数据
  支持过程的栈

## Slide 4
从C到
目标代码
text
text
binary
binary
Compiler (gcc -S)
Assembler (gcc or as)
Linker (gcc or ld)
C program (p1.c p2.c)
Asm program (p1.s p2.s)
Object program (p1.o p2.o)
Executable program (p)
Static libraries (.a)
  两个源代码文件 p1.c 和 p2.c，通过编译指令 gcc –O1 p1.c p2.c -o p
  进行编译，使用最基本的代码优化 (-O1)，二进制代码文件 p。

## Slide 5
汇编代码
C Code
int sum(int x, int y)
{
int t = x+y;
return t;
}
Generated IA32 Assembly
sum:
pushl %ebp
movl %esp,%ebp
movl 12(%ebp),%eax
addl 8(%ebp),%eax
popl %ebp
ret
某些编译器使用指令“leave”
来打包出栈指令

## Slide 6
机器代码
C Code
  两个有符号整数相加
汇编
  将两个4字节整数相加
    有符号或无符号都是同一指令
  操作数:
    x: 寄存器 %eax
    y: 内存 M[%ebp+8]
    t: 寄存器 %eax
  返回值保存在 %eax
目标代码
  3-字节指令
  保存在地址 0x80483ca
int t = x+y;
Addl 8(%ebp),%eax
0x80483ca: 03 45 08
相似表达式：
x+= y
更精确的表达:
int eax;
int *ebp;
eax += ebp[4]

## Slide 7
目标代码
Code for sum
0x401040 <sum>:
0x55
0x89
0xe5
0x8b
0x45
0x0c
0x03
0x45
0x08
0x5d
0xc3
编译器
  将 .s 文件转成 .o文件
  每条指令都编码
  不同文件之间的联系没有体现
链接
  解决文件之间的引用关系
  与静态链接库整合
    e.g., code for malloc, printf
  有些库是动态链接的（ dynamically linked）
    当程序开始执行时才链接
  一共有 11 个字节
  每条指令占 1, 2, or 3 个字节
  起始地址在0x0401040
  使用命令：gcc –O1 -c code.c
得到文件： code.o
目标代码
code.o
起始地址是动态分配的

## Slide 8
反汇编
0x401040 <sum>:
0x401040: 55 push %ebp
0x401041: 89 e5 mov %esp,%ebp
0x401043: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp),%eax
0x401046: 03 45 08 add 0x8(%ebp),%eax
0x401049: 5d pop %ebp
0x40104a: c3 ret
反汇编器（Disassembler）：将目标代码编译回汇编代码
objdump –d code.o
分析目标代码时的有效工具
Notes: 使用反汇编可以观察已经编译完成的机器指令对应的汇编代码。-d 是指仅仅反汇编需要执行指令的section

## Slide 9
反汇编
另一种反汇编方式
0x401040:
0x55
0x89
0xe5
0x8b
0x45
0x0c
0x03
0x45
0x08
0x5d
0xc3
目标代码
使用GDB
gdb p
disassemble sum
x/11xb sum 查看从sum函数地址开始的11个字节
Dump of assembler code for function sum:
0x080483c4 <sum+0>: push %ebp
0x080483c5 <sum+1>: mov %esp,%ebp
0x080483c7 <sum+3>: mov 0xc(%ebp),%eax
0x080483ca <sum+6>: add 0x8(%ebp),%eax
0x080483cd <sum+9>: pop %ebp
0x080483ce <sum+10>: ret

## Slide 10
test.s 与
反汇编代码
gcc -E test.c -o test.i
gcc -S test.i -o test.s
or gcc –S test.c –o test.s
add:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $16, %esp
movl 12(%ebp), %eax
movl 8(%ebp), %edx
leal (%edx, %eax), %eax
movl %eax, -4(%ebp)
movl -4(%ebp), %eax
leave
ret
test.s
00000000 <add>:
0: 55 push %ebp
1: 89 e5 mov %esp, %ebp
3: 83 ec 10 sub $0x10, %esp
6: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
9: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
c: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
f: 89 45 fc mov %eax, -0x4(%ebp)
12: 8b 45 fc mov -0x4(%ebp), %eax
15: c9 leave
16: c3 ret
位移量
机器指令
汇编指令
反汇编目标代码的结果

## Slide 11
两种目标文件反汇编对比
objdump –d test.o
反汇编 test.o文件
内存地址
机器指令
汇编指令
objdump –d test
反汇编可执行目标文件“test”
00000000 <add>:
0: 55 push %ebp
1: 89 e5 mov %esp, %ebp
3: 83 ec 10 sub $0x10, %esp
6: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
9: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
c: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
f: 89 45 fc mov %eax, -0x4(%ebp)
12: 8b 45 fc mov -0x4(%ebp), %eax
15: c9 leave
16: c3 ret
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push ...
80483d5: 89 e5 …
80483d7: 83 ec 10 …
80483da: 8b 45 0c …
80483dd: 8b 55 08 …
80483e0: 8d 04 02 …
80483e3: 89 45 fc …
80483e6: 8b 45 fc …
80483e9: c9 …
80483ea: c3 ret

## Slide 12
从C代码
到机器代码
数据传送与寻址方式
算术操作
01
02
03
内容提要

## Slide 13
基本数据类型
“整数” 1，2，4，8 bytes
  数据值
  地址 (untyped pointers)
浮点数 4, 8, or 10 bytes
  单精度（float: 4 bytes）
  双精度（double: 8 bytes）
  长双精度（long double or extended: 10 bytes）
数组与结构
  内存中一组连续分配的字节

## Slide 14
基本操作
对寄存器或内存数据进行操作的运算类指令
在内存与寄存器中之间传送数据的传送类指令
  将数据从内存加载到寄存器中
  将寄存器数据保存到内存中
决定程序走向的控制类指令
  无条件/有条件跳转
  分支/循环

## Slide 15
IA32寄存器
%eax
%ecx
%edx
%ebx
%esi
%edi
%esp
%ebp
%ax
%cx
%dx
%bx
%si
%di
%sp
%bp
%ah
%ch
%dh
%bh
%al
%cl
%dl
%bl
16-bit 虚拟寄存器
(为了向下兼容)
通用寄存器
accumulate
counter
data
base
source
index
destination
index
stack
pointer
base
pointer
Origin
(mostly obsolete)

## Slide 16
传送数据 IA32
MOV 指令
  movl Source, Dest:
操作数类型
  Immediate:立即数
    例: $0x400, $-533
    占用 1, 2, or 4 字节
  Register: 8个整数寄存器之一
    例: %eax, %edx
    %esp与%ebp保留作为特殊用途
    其他通用寄存器可能会在某些操作时有特定用途
  Memory: 内存地址
    简单例子: (%eax)
    有非常多的寻址模式
%eax
%ecx
%edx
%ebx
%esi
%edi
%esp
%ebp

## Slide 17
操作数组合
没有内存到内存的数据传送指令
movl
Imm
Reg
Mem
Reg
Mem
Reg
Mem
Reg
Source
Dest
C Analog
movl $0x4,%eax
temp = 0x4;
movl $-147,(%eax)
*p = -147;
movl %eax,%edx
temp2 = temp1;
movl %eax,(%edx)
*p = temp;
movl (%eax),%edx
temp = *p;
Src, Dest

## Slide 18
push 与 pop
数据为int

## Slide 19
汇编格式
区别：
（1）Intel格式的指令助记符省略了指示数据大小的后缀；
（2）Intel格式省略了寄存器名字前的%；
（3）Intel格式指令中，源操作数在右边，目的操作数在左边。（与ATT正好相反）
ATT格式 Intel格式
movl (%ecx), %eax mov eax, [ecx]

## Slide 20
movl (%ecx),%eax
movl 8(%ebp),%edx
寄存器间接寻址(R) Mem[Reg[R]]
寄存器R中存放了内存地址
基址变址寻址 D(R) Mem[Reg[R]+D]
寄存器R中存放了内存的起始地址
常数 D 给出了偏移量
内存寻址

## Slide 21
内存寻址
  Imm : 常数 1, 2, or 4 bytes Eb : 基址寄存器
  Ei : 变址寄存器（不要用 %esp） S : 比例因子 1, 2, 4, or 8 (why these numbers?)
Notes: 板书举例：
(Eb,Ri) Mem[Reg[Eb]+Reg[Ei]]
D(Eb,Ei) Mem[Reg[Eb]+Reg[Ei]+D]
(Eb,Ei,S) Mem[Reg[Eb]+S*Reg[Ei]]

## Slide 22
内存寻址
%edx | 0xf000
%ecx | 0x0100
Expression | Address Computation | Address
0x8(%edx) | 0xf000 + 0x8 | 0xf008
(%edx,%ecx) | 0xf000 + 0x100 | 0xf100
(%edx,%ecx,4) | 0xf000 + 4*0x100 | 0xf400
0x80(,%edx,2) | 2*0xf000 + 0x80 | 0x1e080
地址计算举例
Notes: 0xf000 + 0x8 = 0xf008
0xf000 + 0x0100 = 0xf100
0xf000 + 4*0x0100 = 0xf400
2*0xf000 + 0x80 = 0x1d080

## Slide 23
格式：leal Src, Dest
Src ：地址计算表达式
Src的结果保存在Dest中
用途：
计算内存地址值本身（不取内存里的值）
e.g., translation of p = &x[i];
计算诸如 x + k*y表达式的值
k = 1, 2, 4, or 8
举例
lea 寻址
LEA
int mul12(int x)
{
return x*12;
}
leal (%eax,%eax,2), %eax ;t <- x+x*2
sall $2, %eax ;return t<<2

## Slide 24
参看下图的寄存器信息和存储器信息，若操作
数为0xF4( , %edx, 4), 则其值为：
0XAB
0X13
0XFF
表中没有正确值
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 25
从C代码
到机器代码
数据传送与寻址方式
算术操作
01
02
03
内容提要

## Slide 26
算术操作指令
双操作数指令:
  格式 计算
    addl Src,Dest Dest = Dest + Src
    subl Src,Dest Dest = Dest-Src
    imull Src,Dest Dest = Dest * Src
    sall Src,Dest Dest = Dest<<Src (Arithmetic)
    shll Src,Dest Dest = Dest<<Src (Logical)
    sarl Src,Dest Dest = Dest>>Src (Arithmetic)
    shrl Src,Dest Dest = Dest>>Src (Logical)
    xorl Src,Dest Dest = Dest ^ Src
    andl Src,Dest Dest = Dest&Src
    orl Src,Dest Dest = Dest | Src
注意操作数的顺序!

## Slide 27
算术操作指令
单操作数指令:
  格式 计算
    incl Dest Dest = Dest + 1
    decl Dest Dest = Dest-1
    negl Dest Dest = -Dest （取补=各位取反后+1）
    notl Dest Dest = ~Dest （取反=各位取反）
Notes: A=0x0fffffff. 如果 A 是有符号数，那么 incl A 会变成一个很大的负数（补码加法正溢出），而对于无符号数就没有这个问题。
A=0X10000000，如果A是有符号数，那么decl A 会变成一个很大的正数（补码加法负溢出）
注意 negl 和 notl 的区别

## Slide 28
算术指令示例
int arith(int x,int y,int z)
{
int t1 = x+y;
int t2 = z+t1;
int t3 = x+4;
int t4 = y * 48;
int t5 = t3 + t4;
int rval = t2 * t5;
return rval;
}
arith:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
movl 8(%ebp), %ecx
movl 12(%ebp), %edx
leal (%edx,%edx,2),%eax
sall $4, %eax
leal 4(%ecx,%eax), %eax
addl %ecx, %edx
addl 16(%ebp), %edx
imull %edx, %eax
popl %ebp
ret
SetUp
Body
Finish

## Slide 29
算术运算
int arith(int x, int y, int z)
{
int t1 = x+y;
int t2 = z+t1;
int t3 = x+4;
int t4 = y * 48;
int t5 = t3 + t4;
int rval = t2 * t5;
return rval;
}
  汇编指令与C代码有不同的执行顺序
  有些代码对应多条指令
  有些指令一次性完成多行代码
movl 8(%ebp), %ecx # ecx = x
movl 12(%ebp), %edx # edx = y
leal (%edx,%edx,2), %eax # eax = y*3
sall $4, %eax # eax*= 16 (t4)
leal 4(%ecx,%eax), %eax # eax = t4 +x+4 (t5)
addl %ecx, %edx # edx = x+y (t1)
addl 16(%ebp), %edx # edx += z (t2)
imull %edx, %eax # eax = t2 * t5 (rval)

## Slide 30
特殊算术操作
指令 | 效果 | 描述
imull S | (%edx : %eax )← S × %eax | 有符号全64位乘法
mull S | (%edx : %eax )← S × %eax | 无符号全64位乘法
cltd | (%edx : %eax) ← SignExtend( %eax) | 转为四字
idivl S | %edx ← (%edx : %eax) mod S （余数） %eax ← (%edx : %eax )÷ S（商） | 有符号除法
divl S | %edx ← (%edx : %eax) mod S（余数） %eax ← (%edx : %eax) ÷ S（商） | 无符号除法
Notes: 冒号是“拼接”的意思

## Slide 31
下一节：控制
湖南大学
《计算机系统》课程教学组